## Slide 1
AIoT 智慧安防與環境感測系統
基於 Raspberry Pi + ESP32 的人體偵測、即時監控與自動照明控制平台
Raspberry Pi
ESP32
MQTT
AIoT 期末專題

## Slide 2
專題動機與目的
● 隨著 IoT 技術普及，智慧家庭安防成為重要應用領域
● 結合 AI 影像辨識與 IoT 感測，打造智慧化安防系統
● 採用 Raspberry Pi + ESP32 雙裝置分散式架構
● 透過雲端 MQTT Broker 實現跨裝置、跨網路通訊
入侵偵測與警報
PIR → 攝影機 → OpenCV → Discord 即時通知
環境自動照明
光敏電阻 → ADC 判斷 → LED 自動開關
Web 即時監控
MQTT.js 直連 Broker → 即時數據 + 遠端控制

## Slide 3
系統架構總覽
ESP32（MicroPython）
照明控制線路
● 光敏電阻（ADC 直讀）
● LED 自動/手動控制
● MQTT 發布亮度數據
● MQTT 訂閱控燈指令
Raspberry Pi（Python）
安防偵測線路
● PIR 紅外線感測器
● USB Webcam + OpenCV
● Discord 警報推播
HiveMQ Cloud
MQTT Broker（雲端）
● TLS 加密（port 8883）
● WSS 連線（port 8884）
● 免費方案，外網可存取
Web Dashboard
即時監控介面
● 即時截圖顯示
● 亮度數值 + 燈光控制
● 警報事件列表
● 系統狀態監控
Discord 通知
Webhook 即時推播 入侵警報 + 截圖
MQTT →
MQTT →
→ WSS
→ HTTP

## Slide 4
線路一：安防偵測流程
Raspberry Pi — PIR → Camera → OpenCV → MQTT → Discord
1
PIR 偵測
紅外線感測器 偵測人體移動
→
2
攝影機擷取
USB Webcam 擷取即時畫面
→
3
OpenCV 辨識
HOG + SVM 人形偵測演算法
→
4
截圖儲存
Base64 編碼 本地備份
→
5
MQTT 發布
警報事件 + 截圖影像
→
6
Discord 通知
Webhook 推播 含入侵截圖
防抖動機制
冷卻時間 15 秒：PIR 觸發後 15 秒內不重複處理，避免連續誤觸發導致系統過載。SR505 本身為不可重觸發型，延遲約 8 秒。

## Slide 5
線路二：自動照明流程
ESP32（MicroPython）— 光敏電阻 → LED 自動控制 → MQTT
1
WiFi 連線
boot.py 自動連線熱點
→
2
MQTT 連線
HiveMQ Cloud TLS 加密
→
3
ADC 讀取
光敏電阻 亮度值 0-4095
→
4
自動控制
亮度 < 閾值 → 開燈 亮度 ≥ 閾值 → 關燈
→
5
MQTT 發布
亮度數據 + 燈光狀態
→
6
遠端控制
Dashboard 手動 開/關燈指令
手動覆蓋機制
Dashboard 手動控燈後，自動模式暫停 60 秒，避免自動控制立即覆蓋手動操作。超時後自動恢復感測控制。每秒檢查 MQTT 訊息，確保控制指令即時響應。

## Slide 6
MQTT 通訊架構
Topic 設計與訊息格式
Topic
發布者
訂閱者
Payload
說明
home/security/alert
RPi
Dashboard Discord
{"timestamp":"...", "confidence":0.85}
入侵警報
home/security/snapshot
RPi
Dashboard
{"timestamp":"...", "image":"<Base64>"}
截圖影像
home/sensor/light
ESP32
Dashboard
{"value": 2048}
亮度數值
home/light/status
ESP32
Dashboard
{"status": "on"}
燈光狀態
home/light/control
Dashboard
ESP32
{"action": "on"}
遠端控燈
home/system/status
RPi
Dashboard
{"cpu_temp":45, "uptime":"2h 30m"}
系統狀態

## Slide 7
硬體配置
Raspberry Pi 端
● Raspberry Pi 4 Model B — 安防主控
● USB Webcam — 影像擷取（OpenCV）
● PIR 紅外線感測器（HW-456 SR505）— GPIO 17
● 供電：5V USB-C
PIR 接線：
OUT → GPIO 17
GND → GND
VCC → 5V
ESP32 端
● ESP32-WROOM-32 — 照明主控
● 光敏電阻（LDR）— GPIO 34（ADC）
● LED — GPIO 2
● 供電：USB（獨立運作）
LDR 接線：
一端 → 3.3V
另一端 → GPIO 34 + 10K 下拉電阻
LED 接線：
長腳 → GPIO 2（經電阻）
短腳 → GND

## Slide 8
軟體技術棧
Raspberry Pi
Python 3
主程式語言
OpenCV
HOG+SVM 人形偵測
paho-mqtt
MQTT Client（TLS）
RPi.GPIO
GPIO 控制
requests
Discord Webhook
ESP32
MicroPython
統一 Python 生態
umqtt.simple
輕量 MQTT Client
machine.ADC
類比訊號讀取
machine.Pin
GPIO 控制
雲端 / 前端
HiveMQ Cloud
MQTT Broker（免費）
MQTT.js
前端 MQTT 直連
Tailwind CSS
現代深色主題 UI
Discord Webhook
警報推播通知

## Slide 9
核心程式碼 — RPi 安防主迴圈
main.py → security_loop()
def security_loop():
pir.setup()
capture.init()
last_trigger_time = 0
COOLDOWN = 15
while running:
if pir.detect():
now = time.time()
if now - last_trigger_time < COOLDOWN:
time.sleep(1)
continue
last_trigger_time = now
frame = capture.capture_frame()
detected, boxes, confidence = detector.detect_person(frame)
if detected:
frame = detector.draw_boxes(frame, boxes)
img_base64 = capture.capture_to_base64(frame)
capture.save_snapshot(frame)
mqtt_client.publish("home/security/alert", {
"timestamp": timestamp,
"confidence": round(confidence, 2),
})
discord_bot.send_alert(
f"偵測到入侵！信心值: {confidence:.0%}",
image_base64=img_base64,
)
PIR 觸發
GPIO 17 偵測到高電位 表示有人體移動
冷卻機制
15 秒內不重複觸發 防止連續誤報
OpenCV 辨識
HOG + SVM 演算法 判斷是否為人形
多管道通知
MQTT → Dashboard Webhook → Discord

## Slide 10
核心程式碼 — ESP32 照明控制
esp32/main.py — MicroPython
# 硬體初始化
ldr = ADC(Pin(34))
ldr.atten(ADC.ATTN_11DB) # 0-3.3V, ADC 0-4095
led = Pin(2, Pin.OUT)
# 主迴圈
while True:
ldr_value = ldr.read()
# 手動覆蓋超時，恢復自動
if manual_override and \
(time.time() - manual_override_time > 60):
manual_override = False
# 自動控制（手動模式下跳過）
if not manual_override:
if ldr_value < LIGHT_THRESHOLD:
led.value(1) # 開燈
led_status = "on"
else:
led.value(0) # 關燈
led_status = "off"
# 發布亮度數據
client.publish("home/sensor/light",
json.dumps({"value": ldr_value}))
# 每秒檢查 MQTT（控燈指令）
for _ in range(PUBLISH_INTERVAL):
client.check_msg()
time.sleep(1)
ADC 讀取
ESP32 內建 12-bit ADC 直讀光敏電阻 0-4095
自動控制
亮度低於閾值自動開燈 高於閾值自動關燈
手動覆蓋
Dashboard 控制後 暫停自動 60 秒
即時響應
每秒檢查 MQTT 訊息 確保控燈指令即時

## Slide 11
Web Dashboard 即時監控
Tailwind CSS + MQTT.js — 純靜態，無需後端
即時截圖
subscribe home/security/snapshot Base64 圖片即時渲染
警報事件列表
subscribe home/security/alert 入侵警報即時顯示
環境亮度
subscribe home/sensor/light ESP32 ADC 即時數據
燈光控制
publish home/light/control 手動開關燈按鈕
系統狀態
subscribe home/system/status CPU 溫度、運行時間
連線設定
MQTT Broker 設定 localStorage 儲存
技術亮點：MQTT.js 透過 WebSocket Secure（WSS）直連 HiveMQ Cloud，無需後端伺服器。前端純靜態 HTML/JS，可部署於任何 Web Server 或直接本地開啟。

## Slide 12
Discord 即時通知
Webhook — 入侵警報 + 截圖推播
def send_alert(message, image_base64=None):
embed = {
"title": "入侵警報",
"description": message,
"color": 0xFF0000,
"timestamp": datetime.now().isoformat(),
"image": {"url": "attachment://snapshot.jpg"},
}
# 圖片用 multipart/form-data 上傳
image_data = base64.b64decode(image_base64)
files = {
"payload_json": (None, json.dumps(payload)),
"files[0]": ("snapshot.jpg", BytesIO(image_data)),
}
requests.post(DISCORD_WEBHOOK_URL, files=files)
通知功能
● Embed 格式：標題 + 描述 + 時間戳
● 附帶入侵截圖（JPG 圖片）
● multipart/form-data 上傳圖片
● 系統上線 / 下線通知
● 無需 Bot Token，使用 Webhook URL

## Slide 13
專案目錄結構
AIOT_final/
├── config.py # RPi 設定檔（MQTT、GPIO、Discord）
├── main.py # RPi 主程式入口
├── .env # 敏感資訊（MQTT 密碼、Webhook URL）
│
├── sensors/
│ └── pir.py # PIR 紅外線感測器模組
│
├── camera/
│ ├── capture.py # 攝影機擷取（OpenCV）
│ └── detector.py # HOG+SVM 人形偵測
│
├── mqtt/
│ └── client.py # MQTT 連線封裝（paho-mqtt）
│
├── notify/
│ └── discord_bot.py # Discord Webhook 通知
│
├── web/
│ └── index.html # Dashboard（Tailwind + MQTT.js）
│
├── esp32/ # ESP32 MicroPython
│ ├── boot.py # WiFi 自動連線
│ ├── main.py # 光敏+LED+MQTT 主程式
│ ├── config.py # ESP32 設定
│ └── lib/
│ └── umqtt_simple.py # MQTT 函式庫
│
└── snapshots/ # 截圖儲存目錄
RPi 端
安防偵測 + 系統監控 Python 3 + OpenCV + paho-mqtt
ESP32 端
照明控制 MicroPython + umqtt
前端
即時監控 Dashboard HTML/JS + Tailwind + MQTT.js
雲端
HiveMQ Cloud Broker + Discord Webhook

## Slide 14
開發過程與問題解決
PIR 持續誤觸發
原因：GPIO 浮接導致持續高電位
解法：加入 pull-down 電阻 + 軟體冷卻機制（15 秒）
picamera2 與 USB Webcam 衝突
原因：picamera2 嘗試用 libcamera 開啟 USB Webcam 導致凍結
解法：硬編碼使用 OpenCV VideoCapture，跳過 picamera2
ESP32 ussl 模組更名
原因：MicroPython v1.25 將 ussl 更名為 ssl
解法：umqtt_simple.py 加入 try/except 相容處理
手動控燈被自動覆蓋
原因：手動開燈後，下一個 loop 自動模式立即關燈
解法：加入 manual_override 機制，手動控制後暫停自動 60 秒
WiFi WPA3 不相容
原因：RPi 無法連線 WPA3 手機熱點
解法：手機端改用 WPA2 安全性設定

## Slide 15
系統成果
安防偵測完整流程
PIR 偵測人體 → 攝影機截圖 → OpenCV 人形辨識 → MQTT 發布警報 → Discord 推播通知（含截圖）
自動照明控制
光敏電阻即時偵測環境亮度 → 自動開/關 LED → MQTT 發布狀態 → Dashboard 即時顯示
Web Dashboard 即時監控
MQTT.js 直連雲端 Broker → 即時截圖、亮度數據 燈光手動控制、系統狀態監控
雲端通訊架構
RPi + ESP32 雙裝置透過 HiveMQ Cloud 協同運作 支援外網存取，手機可即時收到警報

## Slide 16
Thank You
AIoT 智慧安防與環境感測系統
Raspberry Pi
ESP32
OpenCV
MQTT
Discord
Tailwind CSS